## Slide 1
LAB8 IO Interface Input / Output

## Slide 2: IO Interface
I/O Interface การนำ Input & Output ของแขนกล มาต่อใช้งานกับอุปกรณ์ภายนอกเช่น Switch หรือ Microcontroller จากภายนอกเพื่อควบคุม การทำงานของแขนกล

## Slide 3: กล่องควบคุมไฟฟ้า IO
วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ I / O ไฟฟ้าภายนอกกล่องควบคุม. I / O มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มากมายรวมถึงรีเลย์นิวเมติก PLC และปุ่มหยุดฉุกเฉิน รูปด้านล่างแสดงโครงร่างอินเตอร์เฟซไฟฟ้าภายในกล่องควบคุม

## Slide 4: ข้อกำหนด
- I/O ทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกำหนด I/O ดิจิตอลสามารถขับเคลื่อนด้วยแหล่งจ่ายไฟ 24V ภายในหรือโดยแหล่งจ่ายไฟภายนอกโดยการกำหนดค่ากล่องรวมสัญญาณไฟฟ้า ในรูปต่อไปนี้ PWR คือเอาต์พุตกำลังภายใน 24V ขั้วต่อด้านล่าง (24V-IN) คืออินพุตพลังงานภายนอก 24V input สำหรับ I/O การกำหนดค่าเริ่มต้นคือการใช้พลังงานภายใน
- หากต้องการกระแสไฟที่มากขึ้น ให้ต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอกดังที่แสดงด้านล่าง
แหล่งจ่ายไฟ 24V ภายใน
แหล่งจ่ายไฟ 24V ภายนอก

## Slide 5: ข้อกำหนดทางไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟภายในและภายนอก

## Slide 6: Connect to the Emergency Stop Button
การต่อใช้งานปุ่ม Emergency
ในการใช้งานส่วนใหญ่ จำเป็นต้องมีปุ่มหยุดฉุกเฉินอย่างน้อยหนึ่งปุ่ม ภาพด้านล่างแสดงวิธีการเชื่อมต่อปุ่มหยุดฉุกเฉินตั้งแต่หนึ่งปุ่มขึ้นไป
EI0
EI1
EI0
EI1

## Slide 7: Share Emergency Stop with other Machines
เมื่อใช้แขนหุ่นยนต์กับเครื่องจักรอื่นๆ มักจำเป็นต้องติดตั้งวงจรหยุดฉุกเฉินควบคู่ไปด้วย ภาพต่อไปนี้แสดงแขนหุ่นยนต์สองตัวที่ใช้ปุ่มหยุดฉุกเฉินร่วมกัน (วิธีการเชื่อมต่อที่แสดงในรูปด้านล่างใช้ได้กับแขนกลหลายแขนที่ใช้ปุ่มหยุดฉุกเฉินร่วมกัน)
EI0
EI1
EI0
EI1

## Slide 8: General Digital I/O Function
Configurable Output เอาต์พุตดิจิทัลถูกนำมาใช้ในรูปแบบของ NPN เมื่อเปิดใช้งานเอาต์พุตดิจิทัล โหลดจะถูกขับไปที่ GND เมื่อเอาต์พุตดิจิตอลถูกปิดใช้งาน โหลดจะหยุดทำงาน

## Slide 9: General Digital I/O Function
Configurable Input Input ของ Robot ถูกนำมาใช้ในรูปแบบ NPN ตัวอย่างนี้แสดงวิธีเชื่อมต่อปุ่มธรรมดากับอินพุตดิจิทัล

## Slide 10: ต่อสายลมร่วมกับ Gripper
P
A
B

## Slide 11: ต่อสายลมร่วมกับ Suction cup
P
B

## Slide 12: IO Interface
CO0
CO1
CO2
BUZZER
CO3
EI1
CI0
CI1
CI2
CI6
CI5
CO6

## Slide 13
I/O LIST CONTROL BOX X-ARM |  |  |  | 
NO. | INPUT | DATAIL | OUTPUT | DATAIL
1 | EI0 | REIO | CO0 | LAMP RED
2 | EI1 | EMG | CO1 | LAMP YELLOW
3 | CI0 | SW GREEN | CO2 | LAMP GREEN
4 | CI1 | SW YELLOW | CO3 | BUZZER
5 | CI2 | SW RED | CO4 | SOLENOID VALVE 1
6 | CI3 | LEED SW 1 | CO5 | SOLENOID VALVE 2
7 | CI4 | LEED SW 2 | CO6 | DC MOTOR
8 | CI5 | PHOTO 1 | CO7 | -
9 | CI6 | PHOTO 2 | - | -
10 | CI7 | - | - | -
ตาราง I/O Interface

## Slide 14: Connect Robot
1.คลิกที่ Settings

## Slide 15
2.คลิกที่ I/O
3.คลิกที่ IO Commissioning
4.คลิกกดที่สวิตช์จากภายนอก
หรืออุปกรณ์ที่ต่อจากภายนอก
วิธีการเช็ค I/O Interface
ฝั่ง INPUT

## Slide 16
5. คลิกที่ Switch เพื่อ ON output และคลิกอีกครั้งเพื่อ OFF
วิธีการเช็ค I/O Interface
ฝั่ง OUTPUT

## Slide 17
I/O Interface Input

## Slide 18: คำเตือน
ทุกตำแหน่งในการ move ท่า Robot ต่างๆต้องตั้ง Wait เป็น True ทุกตำแหน่ง เพื่อที่จะให้ Robot move ถึงตำแหน่งก่อนจึงจะ move ไปยังตำแหน่งต่อไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานและเพื่อความแม่นยำในการ move ของ Robot

## Slide 19: I/O Interface Input
1.คลิกที่ Setting
2.คลิกที่ซ้ายค้างที่
set TCP speed
set TCP acceleration
set Joint speed
set Joint acceleration
แล้วลากไปวางไว้บนพื้นที่เขียนโปรแกรม

## Slide 20: I/O Interface Input
3.นำทั้งสอง Block มาลากวางต่อกันและทำการใส่ค่าตัวเลขลงไปในช่อง
set TCP speed : 100 mm/s
set TCP acceleration 2000
set joint speed : 20 °/s
set joint acceleration 500 °/s2

## Slide 21: I/O Interface Input
5.คลิกที่ Controller IO
6.คลิกซ้ายที่ Set CO (Output) ค้าง
แล้วลากไปวางต่อกันที่หน้าโปรแกรม
4.คลิกที่ IO

## Slide 22: I/O Interface Input
7.ให้ set เป็น CO:0 มีสถานะเป็น LOW

## Slide 23: I/O Interface Input
8.คลิกขวาที่โปรแกรม
9.คลิกซ้ายที่ Duplicate เพื่อ
คัดลอก Block นั้น

## Slide 24: I/O Interface Input
10.เปลี่ยนเป็น C0:1 มีสถานะเป็น LOW
แล้วคลิกซ้ายลากไปต่อกัน

## Slide 25: I/O Interface Input
11.ตั้งค่าสถานะ Output ทุกอย่างให้เป็น LOW
เมื่อเริ่ม RUN โปรแกรม Output ทุกอย่างจะยังไม่ทำงาน

## Slide 26: I/O Interface Input
12.คลิกที่ Controller IO
13.คลิกซ้ายค้างที่ When CI แล้วลากเข้าไปไว้ใน forever

## Slide 27: I/O Interface Input
14.ใส่ move เข้าไป 4 ตำแหน่งที่ตำแหน่งใดก็ได้
ที่ไม่ชนกับวัตถุหรือเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
15.คลิกที่ Run

## Slide 28
I/O Interface output

## Slide 29: คำเตือน
ทุกตำแหน่งในการ move ท่า Robot ต่างๆต้องตั้ง Wait เป็น True ทุกตำแหน่ง เพื่อที่จะให้ Robot move ถึงตำแหน่งก่อนจึงจะ move ไปยังตำแหน่งต่อไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานและเพื่อความแม่นยำในการ move ของ Robot

## Slide 30: I/O Interface Output
1.คลิกที่ Setting
2.คลิกที่ซ้ายค้างที่
set TCP speed
set TCP acceleration
set Joint speed
set Joint acceleration
แล้วลากไปวางไว้บนพื้นที่เขียนโปรแกรม

## Slide 31: I/O Interface Output
3.นำทั้งสอง Block มาลากวางต่อกันและทำการใส่ค่าตัวเลขลงไปในช่อง
set TCP speed : 100 mm/s
set TCP acceleration 2000
set joint speed : 20 °/s
set joint acceleration 500 °/s2

## Slide 32: I/O Interface Output
5.คลิกที่ Controller IO
6.คลิกซ้ายที่ Set CO (Output) ค้าง
แล้วลากไปวางต่อกันที่หน้าโปรแกรม
4.คลิกที่ IO

## Slide 33: I/O Interface Output
7.ให้ set เป็น CO:0 มีสถานะเป็น LOW

## Slide 34: I/O Interface Output
8.คลิกขวาที่โปรแกรม
9.คลิกซ้ายที่ Duplicate เพื่อ
คัดลอก Block นั้น

## Slide 35: I/O Interface Output
10.เปลี่ยนเป็น C0:1 มีสถานะเป็น LOW
แล้วคลิกซ้ายลากไปต่อกัน

## Slide 36: I/O Interface Output
11.ตั้งค่าสถานะ Output ทุกอย่างให้เป็น LOW
เมื่อเริ่ม RUN โปรแกรม Output ทุกอย่างจะยังไม่ทำงาน

## Slide 37: I/O Interface Output
12.ตำแหน่ง ท่าเตรียมหยิบชิ้นงาน
13.ให้ Robot move ลงไปหยิบชิ้นงานเมื่อถึงตำแหน่ง Robot จะทำการดูดชิ้นงานด้วยการ สั่งให้สถานะ CO:4 เป็น HIGH

## Slide 38: I/O Interface Output
14.หลัง Robot หยิบชิ้นงานให้ Robot move กลับมายังท่าเตรียม

## Slide 39: I/O Interface Output
15.ให้ Robot move ไปที่ตำแหน่งเตรียมวางชิ้นงาน
16.ให้ Robot move ลงไปวางชิ้นงานเมื่อถึงตำแหน่ง Robot จะทำการปล่อยชิ้นงานด้วยการ สั่งให้สถานะ CO:4 เป็น LOW

## Slide 40: I/O Interface Output
17.เมื่อ Robot วางชิ้นงานเสร็จให้ Move Robot ขึ้นมาจัดอยู่ในท่าเตรียมวางชิ้นงานอีกครั้ง
และจบการทำงาน

## Slide 41: I/O Interface Output
18.ทดสอบการทำงานด้วยการคลิกที่ RUN

## Slide 42
Next